Бензиновая сварочная электростанция серии

WELDING-Line ESE 704 SBS-AC

|  | Двигатель Briggs&Stratton Vanguard АС – сварка переменным током до 180 А Для обычных сварочных работ Уверенный и ровный вертикальный шов Выключение при недостатке масла Защита обмотки, защита от тепловой перегрузки Отличное соотношение цена/качество Гарантия – 1 год, производство Германия Опция: - набор колес (арт. 161 000 – 100 Евро) - принадлежности для сварки (арт. 162 000 – 200 Евро) |
| --- | --- |
| Генератор Синхронный ESE 704 SHS-AC |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | Номинальное напряжение / номинальный ток | 220 В / 25,7 А |
|  | Max мощность генератора | 6,9 кВА / 6,2 кВт |
|  | Длительная мощность генератора | 5,9 кВА / 5,3 кВт |
|  | Min / Max сварочный ток (переменный) | 60 – 200 А |
|  | Сварочный ток при 60% / 100 % ED | 180 А / 200 А |
|  | Min / Max сварочного напряжения | 22,4 / 28 В |
|  | Тип двигателя Briggs&Stratton Vanguard | 1-цил. 4-такт OHV |
|  | Макс. мощность двигателя 3000 об/мин | 8,3 кВт / 11,3 л.с. |
|  | Рабочий объем | 389 см 3 |
|  | Топливо / Объем бака | Бензин / 6,5 л |
|  | Расход топлива / Время работы при ¾ нагрузки | 2,1 л/ч / 3 ч |
|  | Система пуска | Реверсивный старт |
|  | Уровень звук. давления в 7 м | 72 dB(A) |
|  | Вес | 76 кг |
|  | Габариты (Д/Ш/В) | 802*510*510 мм |
|  | Электроинструменты | до 2,7 кВт |
|  | Садовые инструменты | до 1,9 кВт |
|  | Компрессоры, насосы | до 1,4 кВт |
|  | Максимальный сварочный электрод (рутиловый) | 4,0 мм |
|  | Оснащение | 2* розетки с заземлением 220В / 16 А |
|  | Артикул | 141 012 (11 846) |
| Цена - 1 938 Евро с НДС |

# Text boxes

АКЦИЯ!!!

1.700 Евро