Бензиновая сварочная электростанция серии

WELDING-Line ESE 804 SDBS-DC

|  | Двигатель BRIGGS&STRATTON Vanguard DС – сварка постоянным током до 170 А Для профессиональных сварочных работ Уверенный и ровный вертикальный шов Выключение при недостатке масла Защита обмотки, защита от тепловой перегрузки Отличное соотношение цена/качество Гарантия – 1 год, производство Германия Опция: - набор колес (арт. 161 000 – 100 Евро) - принадлежности для сварки (арт. 162 000 – 200 Евро) |
| --- | --- |
| Генератор аСинхронный ESE 804 SDBS-DC |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | Номинальное напряжение / номинальный ток | 400В / 8,7А | 230В / 17,4А |
|  | Max мощность генератора | 6,7кВА / 5,4кВт | 5,3кВА / 4,2кВт |
|  | Длительная мощность генератора | 6,0кВА / 4,8кВт | 4,0кВА / 3,6кВт |
|  | Min / Max сварочная производительность | 30 – 200 А |
|  | Сварочный ток при 60% | 170 А |
|  | Min / Max сварочного напряжения | 21,2 / 28 В |
|  | Тип двигателя B&S Vanguard | 1-цил. 4-такт OHV |
|  | Макс. мощность двигателя 3000 об/мин | 8,3 кВт / 11,3 л.с. |
|  | Рабочий объем | 389 см 3 |
|  | Топливо / Объем бака | Бензин / 6,5 л |
|  | Расход топлива / Время работы при ¾ нагрузки | 2,1 л/ч / 3 ч |
|  | Система пуска | Реверсивный старт |
|  | Уровень звук. давления в 7 м | 72 dB(A) |
|  | Вес | 115 кг |
|  | Габариты (Д/Ш/В) | 830*490*570 мм |
|  | Максимальный сварочный электрод |
|  | Рутиловый электрод максимально до | 5,0 мм |
|  | Щелочной электрод максимально до | 4,0 мм |
|  | Целлюлозный электрод максимально до | 5,0 мм |
|  | Оснащение | 1 розетка 230В / 16 А 1 розетка 400В / 16 А |
|  | Артикул | 141 013 |
| Цена - 2 298 Евро с НДС |

# Text boxes

АКЦИЯ!!!

1.900 Евро